استاندارد 1053 آب

| ردیف | نوع ترکیب | حداکثر مجاز بر حسب میلی گرم در لیتر |
| --- | --- | --- |
| 1 | کل مواد جامد محلول (TDS)(1) | (2) (1500) |
| 2 | سختی کل بر حسب caco 3 | (3)(500) |
| 3 | کلرور بر حسب CL | 400 |
| 4 | سولفات بر حسب so4 | 400 |
| 5 | هیدروژن سولفوره H2S | 5% |
| 6 | آهن بر حسب Fe | 3/0 |
| 7 | منگنز بر حسب Mn | 5/0 |
| 8 | آلومینیوم بر حسب AL | 2/0 |
| 9 | روی بر حسب zn | 3 |
| 10 | مس بر حسب cu | 1 |
| 11 | نیترات بر حسب NO3 | (4)(50) |
| 12 | نیتریت برحسب NO2 | (4)(3) |
| 13 | کلسیم برحسب ca | 250 |
| 14 | منیزیم بر حسب Mg | 50 |
| 15 | آمونیاک بر حسب NH3 | 5/1 |
| 16 | سدیم بر حسب Na | (5)200 |

حداکثر مقدار مجاز مواد شیمیایی کافی موجود درآب آشامیدنی در جدول شماره 4 آمده است.

جدول شماره (4) – مواد شیمیایی کافی موجود در آب آشامیدنی

یادآوری: نظر به اینکه بین یون منیزیم و سولفات از نظر تغییر طعم و امکان اختلال در جهاز هاضمه وجود دارد از این رو در شرایطی که مقدار منیزیم از 30 میلی گرم در لیتر تجاوز کند مقدار سولفات نباید بیش از 250 گرم در لیتر باشد.

1- Total Dlssolved solids

2- در شرایط ویژه فقدان منبع آب با کیفیت بر تر در منطق تا 2000 میلی گرم در لیتر مجاز می باشد.

3- سازمان بهداشت جهانی از دیدگاه بهداشتی حدی برای سختی آب توصیه نگرده است و حد مورد اشاره در این جدول از نظر فنی – مهندسی و اقتصادی می باشد. در مورد نیترات و تیتریت- مجموع نسبت غلظت هر کدام به مقادیر توصیه شده نباید از یک تجاوز کند. و نباید  به تنهائی مورد قضاوت قرار گیرد.

4-                  غلظت نیتریت اندازه گیری شده + غلظت نیترات اندازه گیری شده

غلظت نیتریت استاندارد        +        غلظت نیترات استاندارد

جدول شماره (5)- حداقل مقدار کلر مجاز آزاد باقیمانده متناسب با PH در آب آشامیدنی

| مقدار PH | بزرگتر از 8 تا 9 | 8- 5/6 |
| --- | --- | --- |
| مقدار مجاز کلر آزاد باقیمانده پس از نیم ساعت تماس متناسب با PH بر حسب میلی گرم در لیتر | 4/0 | 2/0 |

مقدار توصیه شده کلر آزاد باقیمانده پس از نیم ساعت زمان تماس در شرایط عادی 5/0 تا 8/0 در انتهای شبکه بر حسب میلی گرم  در لیتر با توجه به PH و در شرایط اضطراری همه گیری بیماریهای روده ای و بلایای طبیعی یک میلیگرم در لیتر 
می باشد.

جدول شماره (6)- میزان کلر باقیمانده توصیه شده در آب آشامیدنی در سیستم های مختلف آبرسانی و محل برداشت

| سیستم آبرسانی و محل برداشت | مقدار کلر باقیمانده آزاد برحسب میلی گرم در لیتر |
| --- | --- |
| شیر انشعاب شبکه های خصوصی (1) | 5/0 |
| شیر انشعاب عمومی (2) | 1 |
| تانکرهای سیار توزیع آب آشامیدنی در محل بارگیری | 2 |
| تانکرهای سیار آب آشامیدنی در محل توزیع | 1 |

شیر انشعاب شبکه خصوصی: شیر برداشت از شبکه عمومی آب آَشامیدنی  در منازل یا اماکن /شیر انشعاب عمومی: شیر برداشت نصب شده در معابر که برداشت عموم از آن عمدتاً با ظروف انجام می گیرد.

جدول پیوست 1- تعداد موارد سنجش روزانه کلر آزاد باقیمانده در شبکه های
 لوله کشی آب آشامیدنی بر حسب جمعیت

| جمعیت | تعداد(1) موارد سنجس کلر باقیمانده آزاد |
| --- | --- |
| تا 10000 | 1 تا 2 |
| 10000 تا 50000 | 3 تا 5 |
| 50000 تا 100000 | 6 تا 10 |
| 100000 تا 500000 | 11 تا 15 |
| بیش از 500000 | به ازاء هر 100000 نفر یک نمونه +15 |

یادآوری: پایش روزمره کیفیت آب آشامیدنی در نقطه مصرف مستلزم اندازه گیری مقدار کلر آزاد باقیمانده در آن PH کدورت و دما می باشد. در شبکه ها ئیکه از منابع ومخازن متعدد تامین آب می شوند در تعیین نمونه های کلر سنجی ، جمعیت تحت پوشش محدوده هر کدام ملاک محاسبه است.

جدول شماره (7)- حداقل و حداکثر غلظت فلوراید در آب آشامیدنی

| میزان سالیانه حداکثر دما هوای روزانه (درجه سلسیوس) | حداقل مقدار مجازفلور mg/1 | حد متوسط مقدار فلوئور mg/1 | حداکثرمقدارمجاز فلوئور mg/1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12-10 | 1/1 | 2/1 | 4/2 |
| 6/14-12 | 1 | 1/1 | 2/2 |
| 7/17-6/14 | 9/0 | 1 | 2 |
| 5/21-7/17 | 8/0 | 9/0 | 8/1 |
| 3/26-5/21 | 7/0 | 8/0 | 6/1 |
| 5/32-3/26 | 6/0 | 7/0 | 4/1 |

یادآوری: میانگین دما بر اساس میانگین حداکثرهای دمای منطقه در 5 سال متوالی می باشد.

جدول شماره (8) – عوامل متشکله رادیواکتیو در آب آشامیدنی

| معیار غربالگری مواد رادیواکتیو در آب آشامیدنی بر حسب بکرل در لیتر |
| --- |
| اشعه آلف | 1/0 |
| ذرات بتا | 1 |

يادآوری: به منظور هماهنگ نمودن نظام ثبت و گزارش نتایج آزمونهای کیفی آب در سطح جداول شماره های 10و 11و 12 تهیه و تنظیم شده است که استفاده از آنها در جهت پردازش داده ها، تجزیه و تحلیل نتایج، تهیه آمار کنترل کیفی و آماده بهره گیری از این اطلاعات در برنامه ریزیهای کشوری ، سودمند می شود.

# Text boxes

<1=1