دستور العمل نحوه استفاده از سانوسيل ، دكونكس و هالاميد

پروتكل نحوه مصرف سانوسيل سوپر 25 و HWP :

محلول سانوسيل سوپر 25 و سانوسيل HWP  به شكل غليظ موجود مي باشند كه با استفاده از آب معمولي (شهري)، آب مقطر يا آب ديونيزه مي توان آنها را رقيق نمود.

زمان پايداري محلول سانوسيل رقيق شده با آب معمولي، آب مقطر يا آب ديونيزه به ترتيب حدود يك هفته ، يك ماه و يكسال مي باشد. تركيبات اصلي سانوسيل سوپر 25 شامل پراكسيد هيدروژن حداكثر 50% و يون نقره حداكثر ppm 500 مي باشد. تركيبات اصلي سانوسيل HWP شامل پراكسيد هيدروژن حداكثر 50%  و يون نقره حداكثر ppm 1000 مي باشد.

طيف اثر سانوسيل:

از آنجائيكه كمپلكس پراكسيد هيدروژن و نقره با داشتن خواص سينرژيست يك دزينفكتانت High level است بر روي كليه ميكروارگانيسم ها موثر بوده و همچنين بيوفيلم ها و جلبك ها را نيز از بين مي برد.

محدوده اثر بخشي (غلظت موثر) :

به طور كلي غلظت 6% و بالاتر سانوسيل سوپر 25 و سانوسيل HWP جهت استريل كردن وسايل و تجهيزات پزشكي طبق جدول زير توصيه مي شود.

| استريليزان | وسايل و تجهيزات پزشكي | 6% | 60 ميلي ليتر محلول غليظ در 1 ليتر آب | 20 تا 30 دقيقه | پس از شستشوي اوليه با يك شوينده معمولي به منظور پاك كردن چربي ها و كاهش بار ميكروبي ، وسيله مورد نظر را به مدت 20 تا 30 دقيقه در محلول 6% سانوسيل غوطه ور ساخته سپس اجازه دهيد تا در شرايط آسپتيك خشك شود. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

محلول سانوسيل سوپر 25 و سانوسيل HWP حاوي ماده موثره پراكسيدهيدروژن جهت استريل كردن موارد زير پيشنهاد مي شوند:

1- وسايل پزشكي حساس به حرارت كه نمي توان آنها را با حرارت مرطوب (اتوكلاو) يا حرارت خشك (آون) استريل نمود.

2- وسايل پزشكي كه در فواصل زماني كوتاه بين بيماران استفاده مي شود.

مانند: اندوسكوپهاي قابل انعطاف، بخش تلسكوپ برخي اندوسكوپهاي غير قابل انعطاف مانند لاپاراسكوپها  آرتروسكوپها، لارينگوسكوپها، اسپكولاي واژينال، تجهيزات تنفسي بيهوشي، انواع مختلفي از ابزارها و تجهيزات دندانپزشكي
 (مانند كندانسورهاي آمالگام،توربين ها و ....) برخي از وسايل چشم پزشكي 
(مانند تونومترهاي با تماس مستقيم) تجهيزات همودياليز و... با سيلوس سوبتي مقاوم ترين ميكروارگانيسم نسبت به استريليزانهاي شيميايي بوده و بعنوان انديكاتور براي تائيد اثر بخشي اين مواد بكار مي رود. نتايج اثر بخشي سانوسيل بر روي باسيلوس سوبتي ليس در جدول زير نشان داده شده است.

| غلظت سانوسيل | نام باكتري | زمان اثر | نتيجه رشد |
| --- | --- | --- | --- |
| 10% | باسيلوس سوبتي ليس | بلافاصله | منفي |
| 5/7 % | باسيلوس سوبتي ليس | 10 دقيقه | منفي |

در مقايسه با گلوتارآلدئيد كه با غلظت 2% در مدت زمان 20 دقيقه قادر به از بين بردن باسيلوس سوبتي ليس است، پراكسيدهيدروژن با غلظت 6 تا 5/7 درصد در مدت زمان 10 دقيقه اين ميكروارگانيسم را از بين مي برد و مزيت

ديگر پراكسيدهيدروژن نسبت به گلوتارآلدئيد سميت بسيار كمتر آن براي انسان و محيط و عدم نياز به آبكشي بعدي و جلوگيري از آلودگي مجدد مي باشد.

مختصات فيزيكي و شيميايي:

محلول مايع و شفاف مانند آب، بي بو، بي مزه، دانسيته در دماي C0 20 برابر

kg/ dm3 196/1  PH  محلول غليظ حدود 2/1 همچنين اين محلول ضد عفوني كننده در آب به هر نسبتي حل مي شود. موارد احتياط: سانوسيل در حالت رقيق شده هيچ خطري ندارد. اما شكل غليظ آن مي تواند باعث تحريك پوست، مخاط ها و مجاري تنفسي گردد  و پاشيدن شكل غليظ آن به چشم خطرناك است.

اگر سانوسيل غليظ به طور اتفاقي آشاميده شود، بايد فوراً به فرد آب ولرم خورانده شود و در صورت تماس اتفاقي با چشم يا پوست بايد سريعاً شسته شود و در هر دو مورد هر چه سريعتر به پزشك مراجعه گردد.

ظروف سانوسيل بايد در وضعيت قائم نگهداري و حمل و نقل شود. در جاي خشك، خنك و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.